## Slide 1
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO · INTERNET DAS COISAS (IoT)
Telemetria veicular em ESP32 com painel em tempo real via Wi-Fi
Releitura didática do sistema de telemetria Baja SAE (TCC) — agora com comunicação por Wi-Fi
Elias Enns
Criciúma — 2026

## Slide 2
Introdução · Telemetria
O que é
Medição à distância: sensores adquirem grandezas físicas e as transmitem, em tempo real, para uma estação remota de monitoramento.
Por que importa
Acompanhar o veículo em operação sem fios presos ao piloto, antecipar falhas, registrar a sessão e apoiar decisões do box.
Neste trabalho
Releitura simplificada da telemetria Baja SAE (CAN + LoRa do TCC) para uma placa ESP32 didática e comunicação por Wi-Fi.
A cadeia da telemetria: sensores → aquisição e filtragem → transmissão (Wi-Fi) → painel de monitoramento
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
2

## Slide 3
Arquitetura do sistema
Sensores acelerador, freio,
emergência, temp., DHT11, LDR
ESP32 FreeRTOS · ponto de
acesso Wi-Fi (192.168.4.1)
Dashboard Python / Dash
no notebook
leitura
dos sensores
Wi-Fi ·
WebSocket
Placa playground didática: ESP32 de desenvolvimento com módulo de E/S, sem capacitores externos.
Rede própria (modo AP): o ESP32 sobe sua rede (BAJA_TELEM, 192.168.4.1) — conecta sem roteador.
Link bidirecional: além da telemetria, o painel envia comandos de LED de volta ao ESP32 (Luz do PIT e Bandeira).
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
3

## Slide 4
Aquisição de dados
Entradas (sensores)
Acelerador potenciômetro · 0–100%
Freio botão · reduz a velocidade
Emergência botão · corta a velocidade
Temp. do motor simulada por software
Temp. / Umidade sensor DHT11
Luminosidade sensor LDR
Saídas (sinalização)
Luz do PIT LED · comando do operador
Bandeira vermelha LED · comando do operador
Velocidade — calculada a partir do acelerador (mostrada no display e no gráfico).
Temperatura do motor simulada: parte de ~85 °C em marcha lenta e sobe até ~110 °C sob aceleração, com aquecimento e resfriamento graduais.
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
4

## Slide 5
Comunicação · WebSocket assíncrono
Tempo real bidirecional: o canal fica aberto — o ESP32 empurra os dados e recebe comandos no mesmo link, sem polling.
Assíncrono, não bloqueia: ESPAsyncWebServer + AsyncWebSocket tratam as conexões por eventos; aquisição e display nunca travam pela rede.
Modo AP, sem dependências: o servidor sobe no próprio ESP32 (192.168.4.1): conecta e funciona, sem roteador.
Taxa estável: 10 pacotes/s (suficiente para os gráficos); economia de energia do Wi-Fi desligada para evitar quedas cíclicas.
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
5

## Slide 6
Concorrência · Tarefas e filtros
Tarefas (FreeRTOS)
Filtros (do TCC)
Dois núcleos, 5 tarefas: ler sensores, processar, atualizar display e comunicar — cada uma no seu ritmo.
Sem travas cruzadas: a rede não atrasa os sensores; um sensor lento não faz o display piscar.
Troca segura: 2 mutexes + 1 fila de comandos evitam ler um dado “pela metade”.
Sinais sujos: placa sem capacitores — analógicos ruidosos e botões que trepidam.
Média móvel: estabiliza as leituras analógicas.
Anti-bounce (3 estágios): confirma o botão por repetição, sem leitura falsa.
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
6

## Slide 7
Decisões de hardware
O sintoma: usar o LED 2 ou o botão 2 nos pinos originais perturbava a leitura dos outros botões.
A causa provável: são pinos sensíveis na energização (strapping/boot) e compartilhados com a UART0 — mexer neles afeta as demais leituras e o boot.
A solução: pinagem reorganizada — LEDs nas posições 1 e RGB, botões nas 3 e 4.
Efeito evitado: a Serial (UART0) não foi usada por causa do conflito de pinos com os displays.
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
7

## Slide 8
Dashboard reaproveitado
Base do TCC: o mesmo painel em Python / Dash / Plotly do receptor LoRa, reaproveitado.
Nova fonte de dados: a leitura serial deu lugar a um cliente WebSocket por Wi-Fi.
Ao vivo: um gráfico por variável + indicadores grandes (velocidade, acelerador, temperatura, emergência/freio).
Comando dos LEDs (alvo × confirmado): verde = confirmado, cinza = desligado, amarelo = em trânsito; reenvio automático até confirmar.
Gravação + playback: grava em CSV (contínuo, independente da conexão) e reproduz a sessão respeitando o tempo real.
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
8

## Slide 9
Testes e resultados
≈ 1%
perda de pacotes — em bancada
Estável
leitura analógica · média móvel
Aprovado
debounce dos botões
Confiável
saídas aguardam sincronização
Em campo aberto — pendente Teste de alcance a registrar: ≈ x % de perda a x m
(preencher após
o ensaio em campo)
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
9

## Slide 10
Considerações finais
Entregue
Telemetria didática em ESP32 + painel em tempo real, com tarefas, filtros e comandos confiáveis.
Decisões-chave
WebSocket assíncrono, concorrência com FreeRTOS e pinagem reorganizada por strapping/UART.
Resultados
~1% de perda em bancada, leituras estáveis e acionamento confiável por sincronização.
Próximo passo
Teste de alcance em campo aberto, registrando perda × distância.
Obrigado pela atenção! Elias Enns
Telemetria IoT em ESP32 · UniSATC
10